Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 835-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της logicom a.e.b.e |
| --- |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Όγκος υγρού / Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές | 0,5 m3… 200 m3 | 0,06 % | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων. Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-21, v1.0: 2013 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |

*   Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λ. Μαραθώνος 109, 153 44 Γέρακας

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Σερασκέρης, Ν. Τσακίρης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.01.2017.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 835-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 27.9.2024.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.