Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/20 του Πιστοποιητικού Αρ. 117-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Εργαστηρίων Δοκιμών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εεαε)

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές δοκιμές |
| Μετρήσεις πλησίον γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πλησίον υποσταθμών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και στο περιβάλλον ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. | Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (5 Hz έως 32 kHz): Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) Μαγνητική επαγωγή (Β) | EΛOT EN 61786-1:2014 IEC 61786-2:2014 Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΟΡ) 238 (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-4-2002) |
| Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. | Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων: Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) (100 kHz έως 40 GHz) Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) (3 kHz έως 1 GHz) Ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος (Ρ) (10 MHz έως 40 GHz) | Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) |
| Φυσικές δοκιμές |
| Ατομικά δοσίμετρα θερμοφωταύγειας σώματος, άκρων και φακού του οφθαλμού | Μέτρηση ισοδυνάμου δόσης βάθους: 10 mm, Hp(10) 3 mm, Hp(3) 0,07 mm, Hp(0.07) για δέσμες φωτονίων | Μέθοδος εργαστηρίου βασισμένη στα πρότυπα: ICRP 75:1997 IAEA GSR Part 3:2014 IAEA GSG-7:2018 EUR RP 160:2009 ΠΔ 101/2018 (Α’ 194) IEC 62387:2020 |
| 1. Τρόφιμα, καταναλωτικά προϊόντα, ούρα, οικοδομικά και βιομηχανικά υλικά, χώμα, περιβαλλοντικά δείγματα με πυκνότητα: 40 kg/m3 έως 2000 kg/m3 2. Φίλτρα αέρα και φίλτρα ελέγχου διαρροής διαμέτρου: (40 έως 50) mm | Μέτρηση ραδιενέργειας δοκιμίων με γ-φασματοσκοπική ανάλυση με ανιχνευτή υπερκαθαρού γερμανίου Εύρος: 55 έως 1800 KeV | ISO 18589-3:2015 ISO 10703:2021 IAEA TRS 295:1989 ΠΔ 101/2018 (Α’ 194) ISO 20042:2019 |
| Δοσίμετρα CR-39 | Συγκέντρωση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους Εύρος: 25 έως 10000 kBq*h/m3 Χρόνος έκθεσης δοσιμέτρου: 3 έως 12 μήνες | ISO 11665-1: 2019 ISO 11665-4: 2021 NRPB-R283: 1996 ΠΔ 101/2018 (Α’ 194) |
| Πόσιμα νερά, υπόγεια και επιφανειακά νερά, υγρά απόβλητα και ούρα | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ισοτόπων του ουρανίου σε υγρά δείγματα με τη μέθοδο της α-φασματοσκοπίας Εύρος: 3,75 έως 8,88 MeV | ISO 13166:2020 Κ.Υ.Α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016) ΠΔ 101/2018 (Α’ 194) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις,  Π. Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καρίνου, Ε. Καραμπέτσος, Α. Μποζιάρη, Κ. Ποτηριάδης, Κ. Καρφόπουλος, Κ. Κεχαγιά, Μ. Κολοβού.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 117-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 21.01.2028.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.