Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 241-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές δοκιμές |
| Νερά (πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια) | 1.Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-H+ B, 23η έκδοση 2017 |
|  | 2.Προσδιορισμός θολερότητας | APHA* 2130 Β, 23η έκδοση 2017 |
|  | 3.Προσδιορισμός ΝΟ3- | APHA* 4500-ΝΟ3- Β, 23η έκδοση 2017 screening μέθοδος (μέθοδος προκαταρκτικής μαζικής/εξέτασης |
|  | 4.Προσδιορισμός ΝΟ2- | APHA* 4500-ΝΟ2- Β, 23η έκδοση 2017 |
|  | 5.Προσδιορισμός ΝΗ4+ | APHA* 4500-ΝΗ3 F , 23η έκδοση 2017 |
|  | 6.Προσδιορισμός Σκληρότητας | APHA* 2340 C, 23η έκδοση 2017 |
|  | 7.Προσδιορισμός Κ+ | APHA* 3500-Κ, με χρήση ατομικής απορρόφησης φλόγας 23η έκδοση 2017 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Νερά (πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια) (συνέχεια) | 8.Προσδιορισμός Νa+ | APHA* 3500-Na, με χρήση ατομικής απορρόφησης φλόγας 23η έκδοση 2017 |
|  | 9.Προσδιορισμός Fe | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 10.Προσδιορισμός Mg | APHA* 3500-Mg, 23η έκδοση 2017 με χρήση ατομικής απορρόφησης φλόγας |
|  | 11.Προσδιορισμός Cr | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 12.Προσδιορισμός Ni | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 13.Προσδιορισμός Al | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 14.Προσδιορισμός Cu | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 15.Προσδιορισμός Mn | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 16.Προσδιορισμός Se | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 17.Προσδιορισμός Cd | ISO 15586:2003 Ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη |
|  | 18.Προσδιορισμός SΟ42- | Merck Method 064 (analogous to EPA 375.4 and APHA 4500-SΟ42- E) |
|  | 19.Προσδιορισμός Cl- | Merck Methods 110 and 063 (analogous to EPA 325.1 and APHA 4500-Cl- E) |
| Δειγματοληψία |
| Νερά (πόσιμα, συστημάτων ύδρευσης, επιφανειακά και υπόγεια) | Δειγματοληψία για προσδιορισμό φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 5667-1: 2006 ISO 5667-3: 2018 ISO 5667-5: 2006 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-4: 2016, ISO 5667-6: 2014 ISO19458: 2006 |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the examination of Water and Wastewater”, 23nd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 1ο χλμ Εθνικής οδού Πτολεμαΐδας-Κοζάνης

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ο. Πουταχίδου, Α. Σφήκας, Κ. Κοτσώνα

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.02.2018

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 241-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 27.11.2021.

Αθήνα , 14.09.2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ