Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/21 του Πιστοποιητικού  Αρ. 134-6

| ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου της NDT Technology – Αθανάσιος Γκιόκας |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μη καταστροφικές δοκιμές με μαγνητικά σωματίδια |
| Σιδηρομαγνητικά υλικά | Επιτόπιος έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια και χρήση πεταλοειδούς ηλεκτρομαγνήτη (Yoke) AC, HWDC & DC | EΝ ISO 10893-5: 2011 Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων – Μέρος 5 : Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια των σιδηρομαγνητικών χαλύβδινων σωλήνων άνευ ραφής και με ραφή για την ανίχνευση επιφανειακών ατελειών |
|  |  | Κώδικας ASME 2023 Λεβήτων και δοχείων πίεσης. Τμήμα V, μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 7: εξέταση με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | EN ISO 9934-1: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι – Έλεγχοι με μαγνητικά σωματίδια – Μέρος 1: Γενικές αρχές |
|  |  | EN 1369: 2012 Χυτήρια – Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων |
|  |  | EN ISO 17638: 2016 Μη καταστροφικές δοκιμές συγκολλήσεων – Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | EN 10228-1:2016 Μη καταστροφικός έλεγχος σφυρήλατων προϊόντων σιδήρου – Μέρος 1: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | ASTM E3024/E3024M-22a (αντικατέστησε το ASTM E 1444/ Ε 1444 Μ: 2016 e1) Πρότυπη πρακτική για την εξέταση με μαγνητικά σωματίδια |
|  |  | ASTM E 709: 2021 Πρότυπη οδηγία για την εξέταση με μαγνητικά σωματίδια |
| Μη καταστροφικές δοκιμές με διεισδυτικά υγρά |
| Μεταλλικά υλικά | Επιτόπιος έλεγχος με ορατά ή/και φθορίζοντα διεισδυτικά υγρά / Επιφανειακές ατέλειες | EN ISO 10893-4: 2011 Μη καταστροφικές δοκιμές χαλύβδινων σωλήνων – Μέρος 4: Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά χαλύβδινων σωλήνων άνευ ραφής και με ραφή για την ανίχνευση επιφανειακών ατελειών |
|  |  | EN 10228-2:2016 Μη καταστροφικές δοκιμές σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα – Μέρος 2: Δοκιμές με διεισδυτικά υγρά |
|  |  | EN 1371-1: 2011 Χύτευση – Έλεγχος με διεισδυτικό υγρό – Μέρος 1: Χυτά με χύτευση σε άμμο με βαρύτητα και με βαρύτητα και χαμηλή πίεση |
|  |  | ASTM E 165/E165M: 2023 Πρότυπη μέθοδος ελέγχου με χρήση διεισδυτικών υγρών E165/E165M-23 |
|  |  | Κώδικας ASME 2023 Λεβήτων και δοχείων πίεσης. Τμήμα V, μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 6: εξέταση με διεισδυτικά υγρά |
|  |  | EN ISO 3452-1: 2021 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι – Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά – Μέρος 1: Γενικές Αρχές |
|  |  | ASTM E 1417/ Ε 1417 Μ: 21e1 Πρότυπη πρακτική για την εξέταση με διεισδυτικά υγρά |
| Μη καταστροφικές δοκιμές με δινορρεύματα |
| Αγώγιμα μη σιδηρομαγνητικά σωληνωτά προϊόντα | Έλεγχος με τη μέθοδο των δινορρευμάτων / Εύρεση επιφανειακών ή/και εσωτερικών ατελειών | ASTM E 243:2018 Πρότυπη πρακτική για την ηλεκτρομαγνητική (με δινορρεύματα) εξέταση σωλήνων χαλκού και κραμάτων χαλκού |
|  |  | Κώδικας ASME 2023 Λεβήτων και δοχείων πίεσης. Τμήμα V, μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 8: εξέταση σωληνωτών προϊόντων με δινορρεύματα |
| Σωληνωτά προϊόντα άνευ ραφής και με ραφή, ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα και παρόμοιων κραμάτων |  | ASTM E 426-16 (2021) Πρότυπη πρακτική για την ηλεκτρομαγνητική (με δινορρεύματα) εξέταση σωληνωτών προϊόντων άνευ ραφής και με ραφή, ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα και παρόμοιων κραμάτων |
| Συγκολλήσεις ηλεκτρικά αγώγιμων υλικών |  | ΕΝ ISO 17643:2015 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων – Εξέταση των συγκολλήσεων με δινορρεύματα με ανάλυση σύνθετου επιπέδου |
| Μη μαγνητικοί σωλήνες εναλλακτών θερμότητας |  | ASTM E 690 – 15(2020)Πρότυπη πρακτική για την επιτόπια ηλεκτρομαγνητική εξέταση μη μαγνητικών σωλήνων εναλλάκτη θερμότητας |
| Μη καταστροφική δοκιμή μετρήσεων επιφανειακής σκληρότητας |
| Υλικά και συγκολλήσεις χάλυβα, χυτοσιδήρου και χυτοχάλυβα | Επιτόπιος έλεγχος επιφανειακής σκληρότητας | ASTM A 956/ A956M-22 Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για σκληρομέτρηση με τη μέθοδο Leeb προϊόντων σιδήρου |
| Μη καταστροφικές δοκιμές μετρήσεων πάχους επικαλύψεων |
| Μεταλλικά υλικά μη μαγνητικής βάσης | Μέτρηση πάχους μη αγώγιμων επικαλύψεων με τη μέθοδο των δινορρευμάτων | ISO 2360: 2017 Μη αγώγιμες επικαλύψεις σε μέταλλα μη μαγνητικής βάσης – Μέτρηση του πάχους επικάλυψης – Μέθοδος δινορρευμάτων |
| Μεταλλικά υλικά μαγνητικής βάσης | Μέτρηση πάχους μη αγώ-γιμων επικαλύψεων με τη μαγνητική μέθοδο (0-1600μm) | ASTM B499-09(2021)e1 Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για μέτρηση του πάχους επικάλυψης με τη μαγνητική μέθοδο: μη μαγνητική επικάλυψη σε βάση μαγνητικού μετάλλου |
| Μη καταστροφικές δοκιμές με υπέρηχους |
| Μεταλλικά υλικά και συγκολλήσεις | Έλεγχος με υπέρηχους / Εσωτερικές ασυνέχειες | Κώδικας ASME 2023 Λεβήτων και δοχείων πίεσης. Τμήμα V, μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 4: Μέθοδοι ελέγχου με υπέρηχους για έλεγχο κατά τη λειτουργία |
|  |  | Κώδικας ASME 2023 Λεβήτων και δοχείων πίεσης. Τμήμα V, μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 5: Μέθοδοι ελέγχου με υπέρηχους για υλικά και κατασκευές |
| Συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών |  | EN ISO 17640: 2018 Μη καταστροφικές δοκιμές συγκολλήσεων – Δοκιμές υπερήχων – Τεχνικές, επίπεδα ελέγχου και αξιολόγηση |
| Επίπεδα χαλύβδινα προϊόντα |  | EN 10160: 1999 Έλεγχος με υπέρηχους χαλύβδινων επίπεδων προϊόντων πάχους ίσου η μεγαλύτερου από 6 mm (μέθοδος ανάκλασης) |
| Σφυρήλατοι φερριτικοί και μαρτενσιτικοί χάλυβες |  | EN 10228-3: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι για σφυρήλατους χάλυβες – Μέρος 3: Έλεγχοι με υπέρηχους σφυρήλατων φερριτικών ή μαρτενσιτικών χαλύβων |
| Βιομηχανικά προϊόντα που επιτρέπουν τη διάδοση υπέρηχου |  | ΕΝ ΙSO 16810: 2014 Μη καταστροφικοί έλεγχοι – Εξέταση με υπέρηχους – Μέρος 1: Γενικές αρχές |
| Σφυρήλατοι χάλυβες | Έλεγχος με υπέρηχους / Εσωτερικές ασυνέχειες (συν.) | ASTM A 388/A 388M: 2019 Συνιστώμενη πρακτική για δοκιμή με υπέρηχους και έλεγχο μεγάλων σφυρήλατων χαλύβων |
| Χαλύβδινα χυτά |  | ASTM A609 / A609M-12 2023 Πρότυπη προδιαγραφή για τον έλεγχο χυτών ανθρακούχου και χαμηλής κραμάτωσης χάλυβα με δέσμη υπερήχων διαμήκων κυμάτων |
| Χαλύβδινα ελάσματα |  | ASTM A435 / A435M: 17 2023 Πρότυπη προδιαγραφή για τον έλεγχο χαλύβδινων ελασμάτων με ευθεία δέσμη υπερήχων |
| Υλικά που επιτρέπουν τη διάδοση του υπέρηχου | Έλεγχος πάχους με υπέρηχους | ASTM E 797/ E797M-21 Πρότυπη πρακτική για μέτρηση πάχους με τη χειροκίνητη μέθοδο επαφής παλμού-ηχούς υπερήχων |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λεβέδου 2-4 & Ανδρέα Δημητρίου, 161 21 Καισαριανή, Αττική.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Α. Γκιόκας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23 Ιουλίου  2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 134-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 23.7.2028.

Αθήνα,	2 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.