Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 117-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εεαε) |
| --- |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Μετρήσεις Ακτινοβολίας |
| Θάλαμοι ιονισμού και ηλεκτρόμετρα με εφαρμογές στη δοσιμετρία της ακτινοθεραπείας σε Nk και ND,w | Ενέργεια : Co60 Ρυθμός Kair: 400 mGy/min (Απρ. 2012) Ρυθμός δόσης στο νερό: 400 mGy/min (Απρ. 2012) | Nk: 0,8 % ND,w: 0,9 % | IEC 60731:2011 IAEA TRS 469:2009 IAEA TRS 277:1987 IAEA TRS 381:1997 IAEA TRS 398:2000 |
| Όργανα ανίχνευσης και μέτρησης γ και Χ ακτινοβολίας με εφαρμογές στην ακτινοπροστασία: Survey meters Geiger Ανιχνευτές σπινθηρισμού Αναλογικοί ανιχνευτές Θάλαμοι ιονισμού | Ενέργειες : Cs137, x-ray (N40-N200) & Co60 Ρυθμός air kerma, K: 0,001 έως 10 mGy/h (Cs137) 0,1 έως 15 mGy/h (x-ray) 0,001 έως 45000 mGy/h (Co60) Ρυθμός ισοδύναμης δόσης Η*(10): 0,001 έως 10 mSv/h (Cs137) 0,1 έως 15 mSv/h (x-ray) 0,001 έως 45000 mSv/h (Co60) | Nk : 2,4 % NΗ*(10) : 4,6 % | ISO 4037-1:2019 ISO 4037-2:2019 ISO 4037-3:2019 ISO 4037-4:2019 ΕΛΟΤ ΕΝ 61526:2013 ΕΝ 60846-1:2014 IEC 60846-2:2015 ΙΑΕΑ TRS 16:2000 ICRU 39:1985 ICRU 43:1988 ICRU 47:1992 ICRU 51:1993 |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Δοσίμετρα με εφαρμογή στη διαγνωστική ακτινολογία: Θάλαμοι ιονισμού Ανιχνευτές στερεάς κατάστασης Ηλεκτρόμετρα | Ενέργειες : x-ray RQR, RQR-M, RQT κατά ISO/IEC 61267 qualities | Nk: 2,2 % NPKA: 2,5 % NPKL: 3,0 % | ΕΛΟΤ ΕΝ 61674:2014 IEC 61267:2005 ΙΑΕΑ TRS 457:2007 |
| Όργανα μη επεμβατικής τεχνικής που χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική ακτινολογία για τη μέτρηση ακτινολογικών παραμέτρων: KVp-meters | Υψηλή Τάση: 20 kV έως 35 kV (μαστογραφικές εφαρμογές) 50 kV έως 150 kV (διαγνωστικές εφαρμογές) | 2,0 % | IEC 61676:2002 + A1:2009 ΙΑΕΑ TRS 457:2007 |
| Όργανα και συστήματα ατομικής δοσιμέτρησης: Ηλεκτρονικά ατομικά δοσίμετρα Στυλοδοσίμετρα Κονκάρδες TLD Κονκάρδες τύπου film | Ενέργειες: Cs137, x-ray N40 – N200 (ISO Narrow) & Co60 Ισοδύναμη Δόση Hp(10) και Hp(0.07): 1μSv έως 10 μSv | N Ηp(10) : 4,6 % N Ηp(0.07) : 4,6 % | ISO 4037-1:2019 ISO 4037-2:2019 ISO 4037-3:2019 ISO 4037-4:2019 ΕΛΟΤ ΕΝ 61526:2013 IEC 62387:2020 ΙΑΕΑ TRS 16:2000 ICRU 39:1985 ICRU 43:1988 ICRU 47:1992 ICRU 51:1993 |

* 	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Π. Γρηγορίου Ε΄ & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή, Αττική.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Α. Μποζιάρη, Ε. Καραμπέτσος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2023.

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 117-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 21.01.2028.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.