Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 891-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΜΕΤRICΟΝ A.E.

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Μάζας |
| Μάζα / Πρότυπα μάζας |  |  | Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και: Κλάση κατά OIML, R111-1:2004 |
|  | 1 kg | 11 mg | Μ1 |
|  | 2 kg | 11 mg | M1 |
|  | 5 kg | 14 mg | F2 |
|  | 10 kg | 60 mg | M1 |
|  | 20 kg | 38 mg | F2 |
|  | 50 kg | 1,3 g | M1-2 |
|  | 100 kg | 2,4 g | M1-2 |
|  | 200 kg | 2,8 g | M1 |
|  | 500 kg | 19 g | M2 |
|  | 1000 kg | 30 g | M1-2 |
| Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 kg | 83 mg | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04 Διαθέσιμα πρότυπα σταθμά OIML / Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max load): Κλάση M1: 1 kg - 20 kg / 1002 kg Κλάση M1-2: 50kg - 100 kg / 200 kg Κλάση M2: 500 kg - 1000 kg / 19000 kg Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 2 kg | 0,17 g |  |
|  | 5 kg | 0,4 g |  |
|  | 10 kg | 0,8 g |  |
|  | 20 - 400 kg | 1,7 x N (g) N: αριθμός προτύπων βαρών ονομαστικής μάζας 20 kg (N=1…20) |  |
|  | 500 kg | 130 g |  |
|  | 1000 kg | 270 g |  |
|  | 1000 - 19000 kg | m x 2,7 x 10-4 m: τιμή μάζας σε kg |  |
|  | 19000 kg d=10 kg d=20 kg | 10 kg 17 kg | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04 με χρήση υποκατάστατων φορτίων γνωστής πυκνότητας τα οποία διαθέτει ο πελάτης Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 38000 kg d=10 kg d=20 kg | 20 kg 33 kg |  |
|  | 57000 kg d=10 kg d=20 kg | 31 kg 55 kg |  |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Όγκος Υγρού / Μεταλλικές δεξαμενές | 0,5 - 100 m3 | 0,11% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Βαρυμετρική μέθοδος σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-19/v.3 (2018) Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου |
| Όγκος Υγρού / Βυτιοφόρα oχήματα | 0,5 - 45 m3 | 0,24% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Βαρυμετρική μέθοδος σύμφωνα με τις οδηγίες: EURAMET/cg-19/v.3 (2018) OIML R80-2:2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου |

*  Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αθηνών 65, 26 504 Ρίο, Πάτρα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Λάμπου, Γ. Τσόλκας

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 5.10.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 891-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 10.10.2025.

Αθήνα, 19.04.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.