Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 1094-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: PANMETRO

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις μάζας |
| Μάζα / Πρότυπα μάζας | 10 kg | 0,16 g | Διακρίβωση προτύπων βαρών κατά OIML R 111-1:2004 (Ε). Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και: Κλάση M1 OIML |
|  | 20 kg | 0,3 g |  |
|  | 50 kg | 2,5 g | Διακρίβωση προτύπων βαρών κατά PTB Bericht PTB-MA-80e (2007). Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και: Κλάση M2 OIML |
|  | 100 kg | 5 g |  |
|  | 500 kg | 25 g | Διακρίβωση προτύπων βαρών κατά OIML R 111-1:2004 (Ε). Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και: Κλάση M2 OIML |
|  | 1000 kg | 50 g |  |
| Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 mg | 0,14 mg | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-18 ver.4.0 (11/2015). Xρήση προτύπων σταθμών OIML R 111 κλάσης: M1 στο εύρος 1 mg … 20 kg. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο (max grouped load): 628,8 kg M2 στο εύρος 50 kg …1 t. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο (max grouped load): 20,3 t Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 2mg | 0,24 mg |  |
|  | 5 mg | 0,24 mg |  |
|  | 10 mg | 0,30 mg |  |
|  | 20mg | 0,37 mg |  |
|  | 50 mg | 0,49 mg |  |
|  | 100 mg | 0,61 mg |  |
|  | 200 mg | 0,73 mg |  |
|  | 500 mg | 0,97 mg |  |
|  | 1 g | 1,2 mg |  |
|  | 2 g | 1,5 mg |  |
|  | 5 g | 2,0 mg |  |
|  | 10 g | 2,4 mg |  |
|  | 20 g | 3,0 mg |  |
|  | 50 g | 3,7 mg |  |
|  | 0,1 kg … 5 kg | 6,1 . 10-5 |  |
|  | 10 kg… 600 kg | 6,1 . 10-5 |  |
|  | 600 kg… 20 t | 2,0 . 10-4 |  |
|  | 0,5 t … 3 t | kg | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-18 ver.4.0 (11/2015), με χρήση υποκατάστατων φορτίων Όπου: Ι, η μέγιστη ένδειξη φορτίου σε kg, d, η διακριτική ικανότητα σε kg και Ν τα βήματα (πλήθος υποκατάστατων φορτίων + 1) Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 3 t … 60 t | kg |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 12o χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς,  Τ.Κ. 54500, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Άγγελος Τσιάτσης,  Γεώργιος Παντελίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.08.2021.

# Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1094-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 11.06.2025.

# Αθήνα, 13.01.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.