Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 922-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Σταθερές δεξαμενές | 0,5 m3 έως 50 m3 | 0,06 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου σύμφωνα με: EURAMET cg-21, v.2.1: 2021 Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Σταθερές δεξαμενές, περιλαμβανομένων και δεξαμενών αλκοολούχων ποτών | 0,2 m3 έως 750 m3 | 0,08 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: ISO 4269: 2001 Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης ή άλλο υγρό με παρόμοια πτητικότητα και ιξώδες ή κατάλληλο πετρελαϊκό προϊόν. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Βυτιοφόρα οχήματα | 0,2 m3 έως 80 m3 | 0,08 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: - ISO 4269: 2001 - OIML R 80-2: 2017 - Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης ή άλλο κατάλληλο πετρελαϊκό προϊόν. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Μεταλλικά ογκομετρικά δοχεία τύπου “to deliver” | 0,02 m3 έως 2 m3 | 0,07 % | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με: EURAMET cg-21, v.2.1: 2021 πλην της διακρίβωσης λαιμού. Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. |
| Κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές, περιλαμβανομένων και δεξαμενών αλκοολούχων ποτών | 0.75 m3 έως 2700 m3 Μέγιστη διάμετρος δεξαμενής 15 m | Διάμε- τρος Ύψος 1 m 3 m 5 m > 7,5 m 1 m 0,59 % 0,36 % 0,34 % 0,33 % 2 m 0,53 % 0,25 % 0,21 % 0,20 % > 3 m 0,52 % 0,22 % 0,18 % 0,16 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-1:2003 Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς σύμφωνα με: ISO 4269:2001 H διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |

*  Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πέτρας 3, 12241, Αιγάλεω.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Νικόλαος Βεντούρης, Χρήστος Μπουμπούσης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 3.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.922-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 14.09.2027.

Αθήνα, 16.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.