# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 500-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της “AUTOVISION SAKAR Α.Ε. Ιδιωτικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων-Πιστοποιήσεις”

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2) * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαστασιακές μετρήσεις |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πλευρικής μετατόπισης των οχημάτων | (-15 έως +15) m/km |  | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
|  |  | 0,09 m/km | Actia Automotive S.A. (Actia Muller S.A., Muller BEM). Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. |
|  |  | 0,12 m/km | Beissbarth GmbH. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Β. |
|  |  | 0,20 m/km | MAHA Mashinenbau Haldenwang GmbH. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Μ. |
| Μετρητής του βάθους πέλματος των ελαστικών των οχημάτων | 0 mm έως 3 mm | 0,17 mm | Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. Η διακρίβωση μπορεί να διεξαχθεί και επί τόπου. |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της κάθετης κλίσης της φωτεινής δέσμης των προβολέων των οχημάτων | 0 % έως 4 % | 0,12 % | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. Η διακρίβωση μπορεί να διεξαχθεί και επί τόπου. |
| Μετρήσεις δύναμης |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης δικύκλων οχημάτων | [0 N έως 0,5 kN) [0,5 kN έως 1 kN) [1 kN έως 2 kN) [2 kN έως 2,7 kN] | 7 N 8 N 11 N 14 N | Εξοπλισμός κατασκευαστή Actia Automotive (Actia Muller, Muller). Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020 Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης ελαφρών οχημάτων | [0 N έως 1,1 kN) [1,1 kN έως 2,2 kN) [2,2 kN έως 3,3 kN) [3,3 kN έως 4,4 kN) [4,4 kN έως 5,5 kN] | 6,6 N 7,4 N 9,4 N 12,0 N 15,6 N |  |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης βαρέων οχημάτων | [0 N έως 11,1 kN) [11,1 kN έως 22,2 kN) [22,2 kN έως 33,3 kN) [33,3 kN έως 44,4 kN] | 59 N 0,11 kN 0,16 kN 0,21 kN |  |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης ελαφρών οχημάτων | [0 N έως 1,2 kN) [1,2 kN έως 2,5 kN) [2,5 kN έως 3,7 kN) [3,7 kN έως 5,0 kN) [5,0 kN έως 6,2 kN] | 25 N 22 N 24 N 25 N 23 N | Εξοπλισμός κατασκευαστή Beissbarth. Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Β. Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης βαρέων οχημάτων | [0 N έως 12,5 kN) [12,5 kN έως 31,0 kN) [31,0 kN έως 40,0 kN] | 0,31 kN 0,32 kN 0,33 kN |  |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης δικύκλων οχημάτων | [0 Ν έως 1,5 kN) [1,5 kN έως 2,5 kN] | 12 N 13 N | Εξοπλισμός κατασκευαστή MAHA. Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Μ. Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης ελαφρών οχημάτων | [0 N έως 3 kN) [3 kN έως 4 kN) [4 kN έως 5 kN) [5 kN έως 6 kN] | 32 N 33 N 34 N 35 N |  |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης βαρέων οχημάτων | [0 N έως 3 kN) [3,0 kN έως 3,75 kN) [3,75 kN έως 6 kN) [6,0 kN έως 10,0 kN) [10,0 kN έως 12,5 kN) [12,5 kN έως 20,0 kN) [20,0 kN έως 30,0 kN] | 74 N 77 N 87 N 0,11 kN 0,13 kN 0,19 kN 0,28 kN |  |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των αναρτήσεων των οχημάτων |  | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
|  | 0 Ν έως 5900 Ν ανά τροχό | 17 N | Actia Automotive S.A. (Actia Muller S.A., Muller BEM). Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. |
|  |  | 45 N | Beissbarth GmbH. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Β. |
|  |  | 32 N | MAHA Mashinenbau Haldenwang GmbH. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Μ. |
| Μετρητικές διατάξεις ζύγισης δικύκλων οχημάτων | 1470 N έως 4420 N | 12 N | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εξοπλισμός κατασκευαστών: Actia Automotive (Actia Muller, Muller). Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. MAHA Mashinenbau Haldenwang GmbH. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020Μ. Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
| Φωτομετρικές μετρήσεις |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της φωτεινότητας της φωτεινής δέσμης των προβολέων των οχημάτων | 6 lx έως 144 lx (φώτα διασταύρωσης) 32 lx έως 240 lx (φώτα πορείας) | 2,5 lx 7,7 lx | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. Η διακρίβωση διεξάγεται επί τόπου. |
| Mετρήσεις εκπομπών καυσαερίων |
| Αναλυτές καυσαερίων βενζινοκινήτων οχημάτων, κλάσεως 0, Ι και ΙΙ | [CO] (0,5 έως 5) % vol | 94 x 10-4 % vol | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου του κατασκευαστή. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. Μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα σύμφωνα με τη σύσταση OIML R 99-1&2:2008, παρ. 5.5.2, πίνακας 4. Η διακρίβωση μπορεί να διεξαχθεί και επί τόπου. |
|  | [CO2] (4 έως 16) % vol | 62 x 10-3 % vol |  |
|  | [C3H8] (200 έως 4000) μέρη σε 106 vol | 11 μέρη σε 106 vol |  |
| Αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκινήτων οχημάτων | Θολερότητα (Ν) 0% έως 100% ή/και Συντελεστής απορρόφησης (k) 0 m-1 έως 9,99 m-1 | 0,69 % 0,016 m-1 | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία 72/306/ΕOΚ, Παράρτημα VII, εδάφιο 3.6. Εσωτερική μέθοδος ΓΔ.ΕΔ.020. Η διακρίβωση μπορεί να διεξαχθεί και επί τόπου. |
| Μετρήσεις πίεσης |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης των ελαστικών των οχημάτων | 100 kPa έως 1100 kPa | 14 kPa | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 6-1:2014. Η διακρίβωση μπορεί να διεξαχθεί και επί τόπου. |
| Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης δια πεπιεσμένου αέρα των συστημάτων πέδησης των βαρέων οχημάτων | 0 kPa έως 1200 kPa | 10 kPa |  |

*	Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95 %) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης

# Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Ροβέρτου Γκάλλι 77, 163 46 Ηλιούπολη.

# Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Δ. Αγγελακόπουλος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.05.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αρ. 500-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 19.01.2025.

# Αθήνα, 01.04.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.