Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 738-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΜΕΤΡΟΝ A.E.

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Μεταλλικά ογκομετρικά δοχεία τύπου “to contain (wet)” και “to deliver” | [10 έως 100) L | 0,06 % | Με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 4: Tank provers (1998) SECTION 7: Field Standard Test Measures (2009) Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | [100 έως 500) L | 0,04 % |  |
|  | [500 έως 5000) L | 0,05 % |  |
|  | [5000 έως 10000] L | 0,06 % |  |
| Μετρητές θετικής εκτόπισης | [0,5 έως 120] m3/h | 0,08 % | Με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation of Proving Systems (2021) Μέσο διακρίβωσης: υγρά διυλισμένα προϊόντα και λιπαντικά, κατά API MPMS. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
| Μετρητές τύπου Coriolis |  | 0,10 % | Με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation of Proving Systems (2021) CHAPTER 5: Metering SECTION 6: Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters (2021) Μέσο διακρίβωσης: υγρά διυλισμένα προϊόντα και λιπαντικά, κατά API MPMS. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
| Μετρητές τύπου θετικής εκτόπισης | [0,5 έως 120] m3/h | 0,11 % | Με χρήση πρότυπου μετρητή θετικής εκτόπισης σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation οf Proving Systems (2021) Μέσο διακρίβωσης: υγρά διυλισμένα προϊόντα και λιπαντικά, κατά API MPMS. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
|  |  | 0,12 % | Με χρήση πρότυπου μετρητή Coriolis σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation οf Proving Systems (2013) CHAPTER 5: Metering SECTION 6: Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters (2021) Μέσο διακρίβωσης: υγρά διυλισμένα προϊόντα και λιπαντικά, κατά API MPMS. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
| Μετρητές τύπου Coriolis | [0,5 έως 120] m3/h | 0,13 % | Με χρήση πρότυπου μετρητή θετικής εκτόπισης σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation οf Proving Systems (2021) CHAPTER 5: Metering SECTION 6: Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters (2021) Μέσο διακρίβωσης: υγρά διυλισμένα προϊόντα και λιπαντικά, κατά API MPMS. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
|  |  | 0,13 % | Με χρήση πρότυπου μετρητή Coriolis σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation of Proving Systems (2013) CHAPTER 5: Metering SECTION 6: Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters (2021) Μέσο διακρίβωσης: υγρά διυλισμένα προϊόντα και λιπαντικά, κατά API MPMS. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
| Μετρητές τύπου θετικής εκτόπισης | [0,5 έως 120] m3/h | 0,10 % | Με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με το πρότυπο: ISO 4269:2001 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
| Μετρητές τύπου Coriolis | [0,5 έως 120] m3/h | 0,10 % | Με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 4269:2001 API MPMS CHAPTER 5: Metering SECTION 6: Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters (2021) Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
| Σωληνωτοί διακριβωτές | [0,02 έως 10] m3 (Round trip) | 0,06 % | Με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με τα πρότυπα: API MPMS CHAPTER 4: Proving Systems SECTION 2: Displacement Provers (2003 with Addendum 1 dated February 2015) SECTION 5: Master Meter Provers (2016) SECTION 8: Operation of Proving Systems (2021) Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
| Μετρήσεις Θερμοκρασίας |
| Αισθητήρες αντίστασης άμεσης ανάγνωσης με ψηφιακή ή αναλογική ένδειξη | [-20 0C έως 100 0C] | 0,05 0C | DKD-R 5-1 (09/2018) Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | (100 0C έως 120 0C] | 0,08 0C |  |
| Αισθητήρες αντίστασης έμμεσης ανάγνωσης με ένδειξη σε ohm | [-20 0C έως 100 0C] | 0,05 0C |  |
|  | (100 0C έως 120 0C] | 0,08 0C |  |
| Αισθητήρες αντίστασης έμμεσης ανάγνωσης με ένδειξη σε mA | [-20 0C έως 100 0C] | 0,07 0C |  |
|  | (100 0C έως 120 0C] | 0,09 0C |  |

*  Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Δ. Ρήγου 45, 19018 Μαγούλα Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Βάλσαμος, Α. Μπούτος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 27.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 738-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 26.05.2028.

# Αθήνα,  21 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.