Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 1169-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου –Περιφερειακή Ενότητα Χίου- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων –Τμήμα Εργαστηρίων

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές & Χημικές δοκιμές |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 2: Παρασκευή & συντήρηση δοκιμίων (15cm x 15cm x 15cm) για δοκιμές αντοχής | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-2 Ε3: 2019 |
| Νωπό Σκυρόδεμα | Δοκιμές νωπού σκυροδέματος. Μέρος 2: Προσδιορισμός κάθισης. | ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-2 E3: 2019 |
| Αδρανή Υλικά | 1.Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 Ε2: 2012 |
|  | 2.Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8: 2012 + A1: 2015 |
|  | 3.Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Αξιολόγηση της παιπάλης – Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9: 2009 Α1:2013 |
| Αδρανή ασφαλτομίγματος | Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Προσδιορισμός της κοκκομετρικής διαβάθμισης | ΕΛΟΤ EN 12697-2+A1:2019 |

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές & Χημικές δοκιμές |
| Ασφαλτικά | 1.Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 39: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε συνδετικό υλικό με ελεγχόμενη καύση | ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-39 E2:2012 |
|  | 2.Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 6: Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-6:2012 |
| Εδαφικά υλικά | Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο του κώνου και τη βοήθεια της άμμου | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86, §2 |
| Μηχανικές Δοκιμές |
| Εδαφικά Υλικά | Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας – πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κόπανου βάρους 4,54 kg και ύψους πτώσης 457 mm (Proctor τροποποιημένη μέθοδος) | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86, §11 |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | 1.Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3 E3: 2019 |
|  | 2.Δοκιμές Σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος 1: Δοκίμια Πυρήνων-Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη | ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-1 E3 : 2020 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Σάμου 1 Χίος

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Καρτάλης Χρήστος, Σταθόπουλος Θεοδόσης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 09.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1169-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017 παρατείνεται μέχρι την  10.06.2024.

Αθήνα, 08.12.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.