Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Aρ. 1041-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

της

ΦΡΑΓΚΙΑ-ΤΣΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Α.Ε.-“HistoBio Diagnosis”

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ιστoλογικές Δοκιμές |
| Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και Όργανα] Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] (συνέχεια) Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] (συνέχεια) | Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης. Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης. (συνέχεια) Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης. (συνέχεια) | Μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση OE.20, 1, 22-04-2016, OE.14, 1, 10-02-2016, OE.15, 1, 10-02-2016, OE.16,1, 10-02-2016, OE.17, 1, 10-02-2016, OE.18, 1, 10-02-2016, OE.19, 1, 10-02-2016 Μακροσκοπική Εξέταση και Δειγματοληψία Μακροσκοπική Τράπεζα / Επιδαπέδιος Σταθμός Επεξεργασίας Ιστών [PROPATHN.V] Ανάλογα με το είδος του δείγματος και σύμφωνα με την Οδηγία Μακροσκοπικής Εξέτασης και Διατομής Υλικών του Εργαστηρίου (ΟΕ-ΜΔ-21) Μακροσκοπική Περιγραφή Γίνεται με βάση τις διεθνείς και ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες[CAP, ADASP, AJCC, FIGO, RCP, TNM,WHO, EEΠΑ, AFIP κλπ]. Λήψη τομών από νωπό υλικό για ταχεία βιοψία Χρησιμοποιείται ψυχόμενος μικροτόμος / Κρυοστάτης [SAKURAFINETEKUSAinc. [modTissue-TekCryo3 Basic (5803)] |
|  |  | Επεξεργασία ιστών Προγραμματισμένη και σταδιακή αφυδάτωση, διαύγαση και εμποτισμός με παραφίνη των ιστών σεΙστοκινέταSAKURAFINETEKUSAinc. [modTissue-TekVIP 6] |
|  |  | Σύστημα εμπέδωσης ιστών σε παραφίνη Πλήρες σύστημα έγκλεισης (σκήνωσης) ιστών σε κύβους [MEDLITEGmbH], με 3 μηχανήματα: θερμαινόμενο θάλαμο / παραφινόλουτρο [modTES 99.600], διανομέα παραφίνης [modTES 99.200] και ψυχόμενη πλάκα [modTES 99.410] |
|  |  | Λήψη ιστολογικών τομών σε πλακίδια / Μικροτόμηση Χρησιμοποιούνται Ημιαυτόματος ηλεκτρονικός μικροτόμος [THERMOFisherScientific / modMICROMHM 340 E2] και Χειροκίνητος Μικροτόμος [PFMMEDICAL / modPFM 3004]. |
|  |  | Χρώση Ηωσίνη-Αιματοξυλίνη [Η-Ε] και επικάλυψη της ιστολογικής τομής με καλυπτρίδα OE.19, 1, 10-02-2016 1) Μόνιμες ιστολογικές τομές μεαυτόματο μηχάνημα χρώσης Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης κλειστού τύπου καιεπικάλυψη με αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης [SAKURAFINETEKUSAInc, / ASS-ModTissueTekPrismaE2S και AGC-Mod. Glasg2 ] 2) Τομές κρυοστάτη / ταχείας βιοψίας Ταχεία χρώση H&E, χειροκίνητα. |
|  |  | Έλεγχος αντιπροσώπευσης ιστού Κύβων Παραφίνης στα ιστολογικά πλακίδια - Έλεγχος Ποιότητας Ιστολογικών Τομών και χρώσης τους Mικροσκόπιο [OLYMPUS / Mod.CX31]. |
|  |  | Διαγνωστική Μικροσκοπία OE.22, 1, 23-04-2016 Μικροσκόπια ΟLYMPUS[Mod. CX41RFκαι Μοd.BX41TF] με δυνατότητα χειροκίνητων μικρομετρήσεων με σύστημα μικρομετρικής κλίμακας ή τετραγώνου σε δύο μικροσκόπια. Μικροσκοπική Αξιολόγηση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων της Σε Νεοπλασματικά Νοσήματα βαθμοποίηση της κακοήθειας και σταδιοποίηση της νόσου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά AJCC (Cancer Staging Manual 7thEd.) και ταξινόμηση τους κατά WHO [κωδικοποίηση ICD-O ]. |
| Ιστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] | Προσδιορισμός συστατικών ιστών και ενζύμων. | Ειδικές Χρώσεις: Αυτοματοποιημένα με χρήση kit. OE.21, 1, 23-04-2016, OE.22, 1, 23-04-2016 Σύστημα κλειστού τύπου με αυτόματα μηχανήματα ειδικών χρώσεων και επικάλυψης [SAKURAFINETEKUSAInc, / ASS-ModTissueTekPrismaE2SκαιAGC-Mod. Glasg2]. Χειροκίνητα, σε ειδικές περιπτώσεις, συγκεκριμένων χρώσεων. Χρώσεις: Ηωσίνη – Αιματοξυλίνη [Η-Ε]ΑlcianBlue / PAS Μικροσκοπική Αξιολόγηση - Ερμηνεία Αποτελεσμάτων |
| Aνοσοϊστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής, δειγματοληπτικές, FNB ή Punch Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: 1) E-Cadherin 2) Ki67 3) CK7 4) CK20 | Ειδικές Χρώσεις: OE.21, 1, 23-04-2016, OE.22, 1, 23-04-2016 Διενέργεια τεχνικής. Χειροκίνητα, με KIT κατασκευαστού EnVision™ Flex*(DAKO) και χρωμογόνο DAB.PTLINK, αυτόματη συσκευή για ταυτόχρονη αποπαραφίνωση, ενυδάτωση και απελευθέρωση της αντιγονικότητας του ιστού. Ειδικά αντισώματα:Ki-67 (DAKO, MIB-1)E-Cadherin (DAKO, NCH-38), CK7 (CELL MARQUE, OV-TL12/30), CK20 (CELL MARQUE, Ks20.8) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα, χειροκίνητη Ερμηνεία – Πόρισμα. Bασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Έκαστο Αντίσωμα αξιολογείται σε συνεκτίμηση με εσωτερικό ή εξωτερικό μάρτυρα [θετικό και αρνητικό] |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα μαστού Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής, βελόνης ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα / Δείγματα με Καρκίνο Μαστού. | Προσδιορισμός Έκφρασης Προγνωστικών Βιοδεικτών Καρκίνου Μαστού: 1) ER 2) PgR 3) Her-2 | Ειδικές Χρώσεις: OE.21, 1, 23-04-2016, OE.22, 1, 23-04-2016 Διενέργεια τεχνικής. Χειροκίνητα, με KIT κατασκευαστούEnVision™ Flex*(DAKO) και χρωμογόνο DAB.PTLINK, αυτόματη συσκευή για ταυτόχρονη αποπαραφίνωση, ενυδάτωση και απελευθέρωση της αντιγονικότητας του ιστού. Ειδικά αντισώματα: ER (DAKO, 1D5), PR (DAKO, 636), HER2 (DB Biotech, A24-V) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα, χειροκίνητη. Ερμηνεία – Πόρισμα. Bασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες [πχ CAP breast-carcinoma]. Έκαστο Αντίσωμα αξιολογείται σε συνεκτίμηση με εσωτερικό ή εξωτερικό μάρτυρα [θετικό και αρνητικό] |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

WHO: World Health Organizationy

ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology

AJCC: AmericanJointCommitteeonCancer

CAP: CollegeofAmericanPathologists

Τόπος  αξιολόγησης:Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου,  Παπαδά 1-3, 3ος όροφος, Αθήνα, TK115 26, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:   Κωνσταντίνα Φραγκιά-Τσίβου,  Ακριβή Πανταζοπούλου,

Πέτρος Γιάννου,  Ειρήνη Μεσσήνη, Ευαγγελία Κάβουρα, Καλυψώ Μπαρμπάτη, Αικατερίνη Παυλάκη, Δημήτριος Σαμπαζιώτης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.06.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1041-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει  μέχρι την 31.05.2024.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.