Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 580-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1.Πόσιμα νερά | Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) (5) [benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene] | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ.01 ) HPLC – FLD και LC-MS/MS βασισμένη στη μέθοδο U.S. EPA 550.1 ‘‘Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in drinking water by liquid-solid extraction and HPLC with coupled ultraviolet and fluorescence detection’’ |
| 2.Επιφανειακά νερά | Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) (8) [benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene, naphthalene, anthracene, fluoranthene] |  |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 3.Νερά (πόσιμα, επιφανειακά) | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των κυανοτοξινών: Anatoxin-a, Cylindrospermopsin, [D-Asp3] Microcystin-RR, Microcystin-RR, [D-Asp3] Microcystin-LR, Microcystin-LR, Microcystin-YR, Microcystin-HtyR, Microcystin-LA, Microcystin-LY | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ.05) LC-MS/MS. |
| 4. Βιομάζα | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των κυανοτοξινών: [D-Asp3] Microcystin-RR, Microcystin-RR, Microcystin-LR, Microcystin-YR, Microcystin-HtyR, Microcystin-WR, Nodularin (NOD) | Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ.05) LC-MS/MS. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τ.Θ. 60228

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Χισκιά, Θ. Τριάντης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  15.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 580-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, παρατείνεται μέχρι την 16.07.2025.

Αθήνα, 07.07.2022.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΔ