Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1237 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της Εμμανουήλ Κ. Μανώλας (ΕΛ.Ε.ΠΙ.)

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις μάζας |
| Μάζα / Πρότυπα μάζας |  | Διακρίβωση προτύπων βαρών κατά OIML R 111-1:2004 (Ε). Δυνατότητα διακρίβωσης μέχρι και κλάση OIML: |
|  | 1 kg | 160 mg | M3 |
|  | 2 kg | 160 mg | M3 |
|  | 5 kg | 160 mg | M2 |
|  | 10 kg | 160 mg | M1 |
|  | 20 kg | 300 mg | M1 |
|  | 500 kg | 25 g | M2 |
| Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 500 g | 27 mg | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-18 ver.4.0 (11/2015). Xρήση προτύπων σταθμών OIML R 111 κλάσης: M1 στο εύρος 500 g … 20 kg. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο : 650 kg M2 στο εύρος 500 kg …19.5 t. Μέγιστο διαθέσιμο φορτίο: 19,5 t Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 1 kg | 55 mg |  |
|  | 2 kg | 110 mg |  |
|  | 5 kg | 270 mg |  |
|  | 10 kg | 550 mg |  |
|  | 20 kg | 1,1 g |  |
|  | 500 kg | 100 g |  |
|  | 500 kg … 19.500 kg | 2,1 x 10-4 |  |
|  | 0,6 t … 3 t | kg | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-18 ver.4.0 (11/2015), με χρήση υποκατάστατων φορτίων Όπου: Ι, η μέγιστη ένδειξη φορτίου σε kg, d, η διακριτική ικανότητα σε kg και Ν, τα βήματα (πλήθος υποκατάστατων φορτίων + 1) Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 3 t … 60 t | kg |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 2o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης,  Τ.Κ. 60100, Κατερίνη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Μανώλας,  Π. Νάσιoς.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1237, κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 9.02.2025

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.