# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 90-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) της ΔΕΗ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές δοκιμές |
| Μετασχηματιστές ισχύος κατηγορίας Ι | 1. Δυναμική αντοχή σε βραχυκύκλωμα: Ενεργός τιμή ρεύματος Τιμή κορυφής ρεύματος Χρόνος Αυτεπαγωγή και μεταβολή της | IEC 60076-5: 2006 (όλο το Πρότυπο) |
|  | 2. Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού και έλεγχος μετατόπισης φάσης: Λόγος μετασχηματισμού Μετατόπιση φάσης | IEC 60076-1: 2011 § 11.3 |
|  | 3. Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων : Ωμική αντίσταση τυλιγμάτων | IEC 60076-1: 2011 § 11.2 |
|  | 4. Μέτρηση απωλειών ισχύος. Μέτρηση AC τάσης, ρεύματος, ισχύος | IEC 60076-1: 2011 §11.4 |
|  | 5. Μέτρηση απωλειών κενού. Μέτρηση AC τάσης, ρεύματος, ισχύος | IEC 60076-1: 2011 §11.5 |
| Ηλεκτρικοί μεταλλικοί πίνακες εναλλασσομένου ρεύματος για ονομαστικές τάσεις από 1 kV έως 52 kV | 1. Μέτρηση αντίστασης κυρίου κυκλώματος | IEC 62271-200: 2021 §6.4 IEC 62271-1: 2017+A1 §7.4 |
|  | 2. Δοκιμή αντοχής σε: Ρεύμα βραχείας διάρκειας Ρεύμα κορυφής | IEC 62271-200: 2021 § 6.6 IEC 62271-1/2017+A1 §7.6 |
|  | 3. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (continuous current test) Για τιμή ρεύματος από 0 Α μέχρι 2.000 Α. Για θερμοκρασία από 10 °C μέχρι 150 °C | IEC 62271-200 2021 3 ed. §7.5 IEC 62271-1:2017-07 2 ed. §7.5 |
| Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης | 1.Δοκιμή αντοχής σε: Ρεύμα βραχείας διάρκειας Ρεύμα κορυφής | IEC 61439-1: 2020, §10.11 |
|  | 2.Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας Για τιμή ρεύματος από 0 Α μέχρι 2.000 Α. Για θερμοκρασία από 10 °C μέχρι 150 °C | EN IEC 61439-1: 2021, IEC 61439-1:2020 2 ed. § 9.2 και § 10.10 IEC 60269-1:2006 4 ed. § 8.3 IEC 60269-2:2013+AMD1:2016 5.1 ed. § 8.3 IEC 60269-3:2006 3 ed. § 8.3 IEC 60269-4:2006 3 ed. § 8.3 |
| Αποζεύκτες εναλλασσόμενου ρεύματος και γειωτές: Μονοπολικοί Αποζεύκτες | Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (continuous current test) Για τιμή ρεύματος από 0 Α μέχρι 2.000 Α. Για θερμοκρασία από 10 °C μέχρι 150 °C | IEC 62271-102 2022 CSV 2.1 ed. § 5.5, §7.5 IEC 62271-1:2017-07 2 ed. §7.5 |
| Αποζεύκτες εναλλασσόμενου ρεύματος και γειωτές: Τριπολικοί Αποζεύκτες | Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (continuous current test) Για τιμή ρεύματος από 0 Α μέχρι 2.000 Α. Για θερμοκρασία από 10 °C μέχρι 150 °C | IEC 62271-102 2022 CSV 2.1 ed. § 5.5, §7.5 IEC 62271-1:2017-07 2 ed. §7.5 |
| Αποζεύκτες εναλλασσόμενου ρεύματος και γειωτές: Ασφαλειοαποζεύκτες | Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (continuous current test) Για τιμή ρεύματος από 0 Α μέχρι 2.000 Α. Για θερμοκρασία από 10 °C μέχρι 150 °C | IEC 62271-102 2022 CSV 2.1 ed. § 5.5, §7.5 IEC 62271-1:2017-07 2 ed. §7.5 |
| Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων | Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής | ΕΝ ΙEC 61851-1:2019 §12.7.1 |
|  | Δοκιμή μέτρησης αντίστασης μόνωσης | ΕΝ ΙEC 61851-1:2019 §12.5 |
| Μετασχηματιστής μέτρησης τάσεως _Μέσης τάσης | Διηλεκτρική δοκιμή πρωτεύοντος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας | IEC 61869-1:2007 §7.3.1 IEC 61869-3:2011 §7.3.1 |
|  | Διηλεκτρική δοκιμή δευτερεύοντος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας | IEC 61869-1:2007 §7.3.4 IEC 61869-3:2011 |
| Μετασχηματιστής μέτρησης έντασης ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσης | Διηλεκτρική δοκιμή πρωτεύοντος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας | IEC 61869-1:2007 §7.3.1 IEC 61869-2:2012 §7.3.1 |
|  | Διηλεκτρική δοκιμή δευτερεύοντος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας | IEC 61869-1:2007 §7.3.4 IEC 61869-2:2012 |
| Καλώδια παροχής Χαμηλής Τάσης | Δοκιμή μέτρησης αντίστασης μόνωσης στη θερμοκρασία περιβάλλοντος στη μέγιστη χαρακτηριστική θερμοκρασία καλωδίου | IEC 60502-1:2021 § 17.2, 17.3 Τεχνικές Προδιαγραφές της ΔΕΗ Α.Ε. (i) ΚΚ 03.02/13.07.1993 (GR - 104A) § 6.2.1. και (ii) GR - 269/17.09.1981 § 7.3. |
|  | Διηλεκτρική δοκιμή τάσης 4 ωρών | IEC 60502-1:2021 § 17.4 Τεχνική Προδιαγραφή της ΔΕΗ Α.Ε. ΚΚ 03.02/13.07.1993 (GR-104A) § 6.2.2. |
| Μηχανικές δοκιμές |
| Κοχλίες, βίδες και αμφικόχλια (μπουλόνια) | Δοκιμή εφελκυσμού Αντοχή σε εφελκυσμό (Rm) Επιμήκυνση μετά τη θραύση (Af) και τάση (Rpf) σε μη αναλογική επιμήκυνση ίση με 0.0048d Φορτίο ελέγχου | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 898.01Ε3: 2013, §9.2, 9.3 και 9.6 |
| Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος | Δοκιμή εφελκυσμού : Πραγματική διατομή Επιμήκυνση Όριο διαρροής ReH Τάση θραύσης Rm Λόγος Rm/ReH | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15630-1 E3: 2019, §5 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15630-2 E3: 2019, §5 * ΕΛΟΤ EN 10080: 2005 * ΕΛΟΤ 1421-2 E2: 2007 * ΕΛΟΤ 1421-3 E2: 2007 (*) περιέχουν οριακές τιμές και διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης με προδιαγραφή |
| Μεταλλικά υλικά | Δοκιμή εφελκυσμού : Μέγιστη δύναμη Επιμήκυνση θραύσης Ανώτερο και κατώτερο όριο διαρροής Τάση θραύσης | ΕΛΟΤ EN ISO 6892.01: 2020 §3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22 Παράρτημα A, D, Η |
| Πλαστικά και ελαστομερή υλικά | Δοκιμή εφελκυσμού: Επιμήκυνση θραύσης Όριο διαρροής Τάση θραύσης | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 527-1 Ε3: 2019 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 527-2 Ε2: 2012 |
| Μεταλλικά υλικά | Δοκιμή κρούσης charpy (δυσθραυστότητα): Απορροφούμενη ενέργεια κατά την κρούση | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 148.01 Ε2: 2017 |
| Συγκολλημένα μεταλλικά δοκίμια | Δοκιμή κάμψης προσώπου (FBB) και Δοκιμή κάμψης ρίζας (RBB): | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5173: 2011 +Α1: 2012 |
| Συγκολλημένα μεταλλικά δοκίμια - Πλάκες - Αυλοί διαμέτρου >18 mm | Δοκιμή εγκάρσιου εφελκυσμού: - Επιμήκυνση - Τάση θραύσης Rm | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4136 Ε2: 2012 πλην § 5.5.3.2 και § 5.5.3.3 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6892.01: 2020 ΕΛΟΤ ΕΝ 10002-1: 2001 §3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20 Παράρτημα A, D, Η |
| Δοκίμια σκυροδέματος διαστάσεων σύμφωνα με τη μέθοδο ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ-303: 1. Κυβικά: - 150X 150 X150 mm - 200X 200 X200 mm 2. Κυλινδρικά: - 100X 200 mm | Δοκιμή αντοχής σε θλίψη | Μέθοδοι ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ-303, ΣΚ-304 |
| Δοκίμια σκυροδέματος διαστάσεων: Κυβικά: - 150X 150 X150 mm | Δοκιμή αντοχής σε θλίψη | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3:2019 |
| Συγκολλημένα ορθογωνικά μεταλλικά δοκίμια | Δοκιμή charpy κρούσης / Απορροφούμενη ενέργεια κατά την κρούση για επίπεδα απορροφούμενης ενέργειας: χαμηλή 20 Joule, μέση 70 Joule, υψηλή 120 Joule | ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 148.01 Ε2: 2017 ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9016 Ε3: 2022 |
| Ελαστομερή | Δοκιμή εφελκυσμού: Επιμήκυνση θραύσης Τάση θραύσης Τάση στο 200% της επιμήκυνσης | ISO 37:2017 |
| Ελαστομερή | Αντοχή σε σχισμό | ISO 34-1:2022 |
| Μεταλλικά υλικά | Δοκιμή σε κάμψη | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7438:2020 |
| Χημικές δοκιμές |
| Προϊόντα πετρελαίου (υγρά καύσιμα και λιπαντικά) | Προσδιορισμός πυκνότητας, με ψηφιακό πυκνόμετρο | ASTM D4052: 2018a ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12185: 1996 |
|  | Προσδιορισμός πυκνότητας, με ιξωδόμετρο Stabinger | ASTM D 7042: 2021 |
|  | Προσδιορισμός δυναμικού και κινηματικού ιξώδους, με ιξωδόμετρο Stabinger | ASTM D7042: 2021 |
|  | Yπολογισμός δείκτη ιξώδους (VI) | ASTM D2270:2010 (2016) |
|  | Υπολογισμός δείκτη αρωματικότητας άνθρακα (CCAI) | ISO 8217: 2017 |
|  | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης και καύσης ανοικτού δοχείου (Cleveland open cup) | ASTM D92: 2018 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2592:2017 |
|  | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης κλειστού δοχείου (Pensky-Martens closed cup) | ASTM D93: 2020 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2719: 2021 |
|  | Προσδιορισμός νερού, με απόσταξη | ASTM D95: 2013 (2018) |
|  | Προσδιορισμός άνθρακα, υδρογόνου και αζώτου | ASTM D5291: 2016 |
|  | Προσδιορισμός θερμογόνου δύναμης (ανωτέρας και κατωτέρας) | ASTM D 240:19 |
|  | Προσδιορισμός ανθρακούχου υπολείμματος (micro method) | ASTM D4530: 2015 (2020) |
|  | Προσδιορισμός ολικού αριθμού βάσης (ΤΒΝ) | ASTM D2896: 2015 |
|  | Προσδιορισμός Al, Si, Na, Ni, Fe, V, Ca, P, Zn, Catfines (Al+Si) | IP 501/2005 |
| Προϊόντα πετρελαίου (λιπαντικά) | Προσδιορισμός Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn | ASTM D 5185-18:2018 |
| Λάδια μετασχηματιστών και μονωτικά υγρά | Προσδιορισμός Al, Cd, Cu, Fe, Pb, Ni, Si, Ag, Na, Sn, Zn | ASTM D 7151-15 :2016 |
|  | Προσδιορισμός Πολυχλωριωμένων Διφαινυλίων (PCBs) | IEC 61619:1997 |
| Στερεά καύσιμα και τέφρες | Προσδιορισμός συγκέντρωσης υδραργύρου (Hg) | EPA 7473: 2007 |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια | Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ ISO 10523: 2012 |
|  | Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888: 1993 |
|  | Προσδιορισμός ελεύθερου (υπολειμματικού) και ολικού χλωρίου | ISO 7393-2:2018 |
|  | Προσδιορισμός αμμωνιακών (NH4+) | HACH LCK 304 HACH LCK 305 |
|  | Προσδιορισμός Φαινολών | HACH LCK 345 |
|  | Προσδιορισμός ελεύθερων CN | HACH LCK 315 |
|  | Προσδιορισμός Li, Be, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg, Tl, Pb | ΕΛΟΤ EN ISO 17294.01:2006 ΕΛΟΤ EN ISO 17294-2:2016 |
|  | Προσδιορισμός K, Na, Ca, Mg, B | ISO 11885:2009 |
|  | Προσδιορισμός F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO4--, PO4-3 | ΕΛΟΤ EN ISO 10304.01:2010 |
|  | Προσδιορισμός Σκληρότητας (υπολογιστικά) | APHA 2340 B |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) | APHA 5310 A, B |
|  | Προσδιορισμός Οσμής | ΕΛΟΤ EN 1622:2006 |
|  | Προσδιορισμός Γεύσης | ΕΛΟΤ EN 1622:2006 |
|  | Προσδιορισμός Θολότητας | ΕΛΟΤ EN ISO 7027-1:2016 |
|  | Προσδιορισμός Οξειδωσιμότητας | ISO 8467:1993 |
| Υγρά απόβλητα / λύματα | Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ ISO 10523: 2012 |
|  | Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888: 1993 |
|  | Προσδιορισμός αμμωνιακών (NH4+) | HACH LCK 304 HACH LCK 305 |
|  | Προσδιορισμός Φαινολών | HACH LCK 345 |
|  | Προσδιορισμός ελεύθερων CN | HACH LCK 315 |
|  | Προσδιορισμός ελεύθερου (υπολειμματικού) και ολικού χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 7393-2:2018 |
|  | Προσδιορισμός As, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, Ag, Al, Ba, Be, Co, Fe, Mn, Mo, Sr, Tl, V, K, Na, Ca, Mg, B | EPA 6010D: 2018 |
|  | Προσδιορισμός διαλυμένων As, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, Ag, Al, B, Ba, Be, Co, Fe, Mn, Mo, Sr, Tl, V | EPA 6010D: 2018 |
|  | Προσδιορισμός Li, Be, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Sn, Ba, Hg, Tl, Pb | ΕΛΟΤ EN ISO 17294.01:2006 ΕΛΟΤ EN ISO 17294-2:2016 |
|  | Προσδιορισμός F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO4--, PO4-3 | ΕΛΟΤ EN ISO 10304.01:2010 |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) | APHA 5310 A, B |
|  | Προσδιορισμός Hg | EPA:7473:2007 |
|  | Προσδιορισμός COD | HACH LCK 314 |
|  | Προσδιορισμός Ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (TPH) | ASTM D7066-04 |
|  | Προσδιορισμός Ολικού αζώτου (TN) | HACH LCK 138 |
|  | Προσδιορισμός Αλατότητας | APHA 2520 B |
|  | Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου (Cr VI) | HACH LCK 313 |
|  | Προσδιορισμός Ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) | APHA 2540 D |
|  | Προσδιορισμός Ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) | APHA 2540 C |
|  | Προσδιορισμός Χρώματος | HACH 8025 |
| Νερό | Προσδιορισμός χρώματος | HACH 8025 |
| Νερό υψηλής αλατότητας και θαλασσινό νερό | Προσδιορισμός COD | HACH LCK 1814 |
| Φυσικές δοκιμές |
| Μη κυψελοειδή πλαστικά – Προσδιορισμός πυκνότητας | Μέτρηση σχετικής πυκνότητας (ειδικού βάρους) και πυκνότητας/ Πυκνότητα | ASTM D792: 2020, Μέθοδος δοκιμής Α ISO 1183-1:2019 Μέθοδος A |
| Ελαστικά υλικά | Μέτρηση σκληρότητας κατά Shore A&D: Σκληρότητα SHORE | DIN 53505: 2000 ISO 48-4: 2018 |
| Πλαστικά και εβονίτης | Προσδιορισμός σκληρότητας - Σκληρότητα κατά Shore | EΛOT EN ISO 868:2003 |
| Ελαστομερή υλικά | Μέτρηση φθοράς σε εκτριβή: -Πυκνότητα - Απώλεια όγκου - Αντίσταση σε εκτριβή | ISO 4649: 2017 – Μέθοδος Α ISO 2781: 2018 – Μέθοδος Α |
|  | Προσδιορισμός ελαστικότητας σε κρούση (μέθοδος εκκρεμούς- pendulum method) | ISO 4662:2017 |
| Ελαστικά υλικά με σκληρότητα SHORE A ή IRHD από 30 έως 85 | Μέτρηση ελαστικότητας σε κρούση: - Λόγος αποδιδόμενης προς προσφερόμενη ενέργεια - Ελαστικότητα σε κρούση | DIN 53512: 2000 |
| Εδαφικά δείγματα | Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, § 1 |
| Εδαφικά δείγματα (δοκίμια) | 1. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας: - Υγρασία | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, § 2 |
|  | 2. Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας – πυκνότητας (πρότυπη μέθοδος PROCTOR): - Υγρασία - Πυκνότητα | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, § 10 |
| Εδαφικά δείγματα | 1. Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών / Ειδικό Βάρος | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, §4 |
|  | 2. Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας / Όριο υδαρότητας | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, §5 |
|  | 3. Προσδιορισμός του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας / Όριο πλαστικότητας και δείκτης πλαστικότητας | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, §6 |
|  | 4. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων εδαφικών υλικών (Ξηρή μέθοδος) / Διερχόμενο ποσοστό ανά μέγεθος κόκκου | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, §7 |
|  | 5. Προσδιορισμός εδαφικού υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200 (75μm) / Ποσοστό διερχόμενου υλικού | Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105: 1986, §8 |
| Αδρανή υλικά | 1. Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200 (75 μm) με έκπλυση / Ποσοστό παιπάλης | ASTM C117: 2017 |
|  | 2. Αντοχή στην αποσάθρωση αδρανών έναντι τριβής και κρούσης στη μηχανή LosAngeles / Ποσοστό φθοράς | ASTM C131/C131M: 2020 ASTM C535: 2016 |
|  | 3. Προετοιμασία (μείωση μεγέθους) αδρανών για δοκιμές | ASTM C702/C702M: 2018 ΕΛΟΤ ΕΝ 932-2: 2000 πλην §7, 12 |
|  | 4. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1: 2012 |
|  | 5. Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:2022 |
|  | 6. Προσδιορισμός της αντίστασης σε θρυμματισμό με τη μέθοδο Los Angeles | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2:2020, εκτός Annex A |
|  | 7. Προσδιορισμός της πυκνότητας και της υδαταπορροφητικότητας αδρανών | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6:2022, §8, 9 |
| Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά | 1. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων αδρανών υλικών / Διερχόμενο ποσοστό ανά μέγεθος κόκκου | ASTM C136/C136M: 2019, §7.3, 8, 9 |
|  | 2. Προσδιορισμός ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανών υλικών / Ειδικό Βάρος | ASTM C128: 2015, §8, 9, 10.2 |
|  | 3. Προσδιορισμός απορροφητικότητας λεπτόκοκκων αδρανών υλικών / ποσοστό υγρασίας απορροφήσεως | ASTM C128: 2015, §8, 9, 10.3 |
| Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά | 1. Κοκκομετρική ανάλυση χονδρόκοκκων αδρανών υλικών / Διερχόμενο ποσοστό ανά μέγεθος κόκκου | ASTM C136/C136M: 2019, §7.4, 8, 9 |
|  | 2. Προσδιορισμός ειδικού βάρους χονδρόκοκκων αδρανών υλικών / Ειδικό Βάρος | ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ – 301: 1985, §5, 6, 7.1 ASTM C127: 2015 |
|  | 3. Προσδιορισμός απορροφητικότητας χονδρόκοκκων αδρανών υλικών / ποσοστό υγρασίας απορροφήσεως | ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ – 301: 1985, §5, 6, 7.3 ASTM C127: 2015 |
| Νωπό σκυρόδεμα | 1. Μέθοδος δοκιμής καθίσεως / Ύψος υποχώρησης | ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ – 309: 1986 |
|  | 2. Προσδιορισμός εμπεριεχομένου όγκου αέρα με τη μέθοδο της πίεσης τύπου Β /ποσοστό αέρα | ASTM C231/C231M: 2017a |
|  | 3. Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους / Φαινόμενο Βάρος | ASTM C138/C138M: 2017a |
|  | 4. Δοκιμή κάθισης | ΕΛΟΤ ΕΝ12350-2:2019 |
| Δοκίμια σκυροδέματος | 1. Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος: - Διαστάσεις - Πυκνότητα | Μέθοδος ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ-303: 1985 |
|  | 2. Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής | ΕΛΟΤ ΕΝ12390-2:2019 |
|  | 3. Προσδιορισμός πυκνότητας σκληρυμένου σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΕΝ12390-7:2020 πλην §6.5 |
| Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών | Μετρήσεις φωτεινότητας και ομοιομορφίας οδών | ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3: 2016 §7.2.6 - 7.2.9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4: 2016 §7.1, 7.3, 8 |
| Εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών χώρων εργασίας | Μετρήσεις φωτεινότητας και ομοιομορφίας εσωτερικών χώρων εργασίας | ΕΛΟΤ ΕΝ 12464-1: 2021 |
| Μη Καταστροφικές δοκιμές |
| Μεταλλικά υλικά | Έλεγχος με υπερήχους συγκολλήσεων τήξεως σε φερριτικά ελάσματα και σωλήνες (δοκιμή παλμού – ηχούς) | ΕΛΟΤ EN ISO 17640: 2019 Έλεγχος συγκολλήσεων με τη μέθοδο υπερήχων |
| Μεταλλικά σιδηρομαγνητικά υλικά | Έλεγχος συγκολλήσεων σε χαλύβδινα ελάσματα και αγωγούς με την μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων και την χρήση φορητού ηλεκτρομαγνήτη (Yoke) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9934-1:2017 ΕΛΟΤ EN ISO 17638:2016 |
| Μεταλλικά και άλλα υλικά που διαδίδονται υπέρηχοι | Μέτρηση πάχους με την μέθοδο των υπερήχων / πάχος σε mm | ASTM E797/E797M: 2021 ΕΛΟΤ EN ISO 16809: 2018 |
| Μεταλλικά υλικά | Μέτρηση πάχους μη μαγνητικής επικάλυψης σε: μαγνητική βάση με τη μαγνητική μέθοδο μη μαγνητική βάση με τη μέθοδο των δινορρευμάτων / Πάχος επικάλυψης | Μαγνητική μέθοδος: ASTM B499:2009 (2021)Ε1 ISO 2178:2016 Mέθοδος δινορρευμάτων: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360 Ε3: 2017 |
| Μεταλλουργικές δοκιμές |
| Μεταλλικά υλικά (μέσω δοκιμίων) | Μεταλλογραφικός έλεγχος : Μεγέθυνση Εκτίμηση της μεταλλογραφικής μικροδομής -Προσδιορισμός σταδίου εξέλιξης ερπυσμού | VGB* – Technische Wischenshaftliche (Τεχνικές αναφορές) *Verein Grosskraftwerk Betriebe (Ένωση Μεγάλων Ηλεκτροπαραγωγών) |
| Μεταλλικά υλικά & Συγκολλήσεις μεταλλικών δοκιμίων | 1. Σκληρομέτρηση κατά BRINELL : Σκληρότητα HBW: 2,5/187,5& 2,5/31,75 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6506-1: 2014 |
|  | 2. Σκληρομέτρηση κατά VICKERS : Σκληρότητα HV10 & HV30 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6507-1: 2018 |
|  | 3. Σκληρομέτρηση κατά VICKERS : Σκληρότητα HV0.5, HV1 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6507-1: 2018 ΕΛΟΤ EN ISO 9015-2:2016 |
|  | 4. Σκληρομέτρηση κατά ROCKWELL B&C : Σκληρότητα HRB, HRC | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6508-1: 2016 |
|  | 5. Σκληρομέτρηση με τη φορητή μέθοδο αναπήδησης Leeb | ΕΛΟΤ EN ISO 16859-1: 2016 ASTM A956/A956M-2017 |
|  | 6. Σκληρομέτρηση με φορητό σκληρόμετρο υπερήχων | DIN 50159-1:2015 ASTM A1038-19 |

| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| --- |
| Λύματα, Θαλασσινό νερό | Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9308-2:2014 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών κολοβακτηριδίων | Μέθοδος IDEXX COLILERT-18 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | Μέθοδος 9230 D (APHA, STANDARD METHODS 23rd, 2017) |
| Δειγματοληψία |
| Λάδια μετασχηματιστών και μονωτικά υγρά | Δειγματοληψία ελαίων μετασχηματιστών και μονωτικών υγρών | EN IEC 60475:2011 ASTM D 923-15 |
| Νωπό σκυρόδεμα | Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΕΝ12350-1:2019 |

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λεονταρίου 9, Κάντζα, Παλλήνη Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Μπόμπουλος ,Δ. Καϊμάρας, Α. Παπαθανασίου, Μ. Βαλσαμάκης, Ε. Παναγιωτίδου, Α.Κόντου, Ν. Ρούσσος, Ε. Θήριος, Γ. Λύτρας, Α. Πετράκος, Φ. Σαΐτη, Ε.Οικονομόπουλος, Ν. Νταλαούτη, Φ. Δεληγιάννη, Κ. Μπουρούτη, Ε. Τσάφος, Χ. Μανουκιάν, Κ. Κουρμέτας, Α. Ζέρβας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 14.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 90-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 02.07.2027.

# Αθήνα, 07.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.