Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 599-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Χημικού Εργαστηρίου ΣΕΛ της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Ορυκτά στερεά καύσιμα | 1. Προσδιορισμός συνολικής υγρασίας | ISO 589 : 2008 Μέθοδος Β2 |
|  | 2. Προσδιορισμός υγρασίας στο αναλυτικό δείγμα | ASTM D7582-15 |
|  | 3. Προσδιορισμός τέφρας και πτητικών | ASTM D7582-15 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού άνθρακα και υδρογόνου | ISO 29541 : 2010 |
|  | 5. Προσδιορισμός θείου με φασματομετρία IR | ISO 19579 : 2006 |
|  | 6. Προσδιορισμός ανωτέρας θερμογόνου δυνάμεως. Υπολογισμός της κατωτέρας θερμογόνου δυνάμεως | ISO 1928 : 2020 |
| 2. Πάστα ηλεκτροδίων ηλεκτρικών καμίνων | 1. Προσδιορισμός ολικού άνθρακα και υδρογόνου | PASTA LARCO C-CHN 2016 βασισμένη στο ISO 29541 : 2010 |
| 3. Μεταλλεύματα | 1. Προσδιορισμός άνθρακα και θείου με φασματομετρία IR | LARCO CS-IR/2009_ Cor 3: 2017 |
| 4. Δολομιτικοί Ασβεστόλιθοι, Σκωρίες | 1. Προσδιορισμός άνθρακα με φασματομετρία IR | LARCO CS-IR/2009_ Cor 3: 2017 |
| 5. Μεταλλεύματα, Δολομιτικοί Ασβεστόλιθοι (χαλίκι) | Προσδιορισμός συνολικής υγρασίας | Εσωτερική μέθοδος MOILARCO2014_Cor2:2021 |
| 6. Στερεά καύσιμα, Μεταλλεύματα, Δολομιτικοί Ασβεστόλιθοι (χαλίκι) | Προσδιορισμός ειδικού βάρους | Εσωτερική μέθοδος DENLARCO 2014_3 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις,  Εργαστηρίου ΣΕΛ, Λάρυμνα Λοκρίδος

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Θ. Τσελεμάρκος, Ε. Καροπούλου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.11.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αρ. 599-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 15.09.2025.

Αθήνα, 19.12.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.