Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1260

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων του Τομέα Εργαστηρίων & Ασυρμάτων / Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ - Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Εφαρμοζόμενα πρότυπα |
| --- | --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές μετρήσεις |
| Μετρητές ισχύος / Ενεργός ισχύς | Τάση: έως 400 V Ένταση: [5 mA - 50 mA] (50 mA - 10 A) [10 A - 120 A] συνφ = 1 / 0,5 1 ή 3 Phase - 50 Hz συνφ = 1 / 0,5i / 0,8c 2 Phase / 3 wire - 50 Hz | 0,016% 0,011% 0,013% | EN 62052-11: 2020 EN 62053-21: 2020 EN 62053-22: 2020 |
| Μετρητές ισχύος / Άεργος ισχύς | Τάση: έως 400 V Ένταση: 5mA - 120A ημφ = 1 / 0,5 1 ή 3 Phase - 50 Hz | 0,017% | EN 62052-11: 2020 EN 62053-23: 2020 |
| Μετασχηματιστές Έντασης / - Λόγος Μετασχηματισμού - Μετατόπιση φάσης | Πρωτεύον: 0 - 1000 A Δευτερεύον: 1 - 5 A Επιφόρτιση: 200%, 120%, 100%, 80%, 20%, 5%, 1% Συχνότητα: 50 Hz | 0,03% 1,5 min of arc | IEC 61869-1: 2007 IEC 61869-2: 2012 |
| Μετασχηματιστές Τάσης / - Λόγος Μετασχηματισμού - Μετατόπιση φάσης | Πρωτεύον: 15 - 22 kV Δευτερεύον: 100 V, 110 V, 110/√3 V, 100/√3 V Επιφόρτιση: 120%, 100%, 80% Συχνότητα: 50 Hz | 0,03% 1,5 min of arc | IEC 61869-1: 2007 IEC 61869-3: 2011 |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος  αξιολόγησης: Αγίας Άννης 70, 122 41 Αιγάλεω

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Παναγιώτης Χλαμπέας, Αντώνιος Ξενόπουλος, Κωνσταντίνος Αναστασάκης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.06.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1260, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2017, ισχύει μέχρι την 24.06.2025.

Αθήνα,  23.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.