Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 297-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Χημείου Αγίων Θεοδώρων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, βενζίνη αμόλυβδη 100 RON, βενζίνη εξωτερικής αγοράς, JET A-1 JP-8, JP-5, AN-8, πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο εφοδιασμού πλοίων, Gas οil εξωτερικής αγοράς , φωτιστικό πετρέλαιο | Προσδιορισμός πυκνότητας προϊόντων πετρελαίου με ψηφιακό πυκνόμετρο. Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U | ΕΝ ISO 12185: 1996 ISO 12185: 1996 ASTM D 4052:2022 |
| 2. JP-8, JP-5, JET A1, AN-8 | Προσδιορισμός σημείου πήξης καυσίμων αεροπορίας | ASTM D 2386:2019 |
| 3. Πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο εφοδιασμού πλοίων, πετρέλαιο εξωτερικής αγοράς , JP-8, JP-5, AN-8 | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης σε προϊόντα πετρελαίου με τη μέθοδο κλειστού δοχείου Pensky-Martens | EN ISO 2719:2016/A1:2021 ISO 2719:2016 / AMD 1:2021 ASTM D 93:2020 |
| 4. Καύσιμα αυτοκινήτων | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε θείο | iso 20846:2019 Μέθοδος φθορισμού στο υπεριώδες |
| 5. Αέρια Διυλιστηρίου | Προσδιορισμός σύστασης αερίων Διυλιστηρίου με την μέθοδο αέριας χρωματογραφίας. | UOP*539:2012 |
| 6. Bενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, βενζίνη αμόλυβδη 100 RON, βενζίνη εξωτερικής αγοράς. | Προσδιορισμός τάσης ατμών κεκορεσμένου αέρα (ASVP) και τηs υπολογιζόμενης ισοδύναμης πίεσης ξηρού ατμού (DVPE) σε υγρά προϊόντα πετρελαίου. | ΕΛΟΤ ΕΝ 13016-1 :2018 |
| 7. JET A1 | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με την μέθοδο κλειστού δοχείου TAG | ASTM D56-21a |
| 8. JP-8 JP-5 JET A1 AN8 | Προσδιορισμός της σταθεροτητας στην θερμικη οξειδωση των αεροπορικων καυσιμων | ASTM D 3241 : 2020c |
| 9. Πρoιόντα πετρελαίου. | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με την μέθοδο Ανοιχτού δοχείου CLEVELAND. | ASTM D92-18 |
| 10. Πετρέλαιο κίνησης | Προσδιορισμός περιεχόμενου νερού, με την Κουλομετρική μέθοδο Karl Fischer. | EN ISO 12937-00 |

*UOP: Universal Oil Products, Laboratory Test Methods for Petroleum and its Products.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις,  Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π.Κοτσόκολος, Μ.Καρυώτη, Ξ.Τζέτζια, Μ.Κοτσίφης,

Κ.Γονίδης, Χ.Λουκογιαννάκης, Ε.Τσαίνης, Ν.Νιθαυριανάκης, Κ.Πορτέλλος,

I.Λαγκαδινός,  Η.Σουκούλης, Μ. Κοντόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.08.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 297-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 18.9.2026

Αθήνα, 18.07.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ