# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 1123-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Του Εργαστηρίου Δοκιμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ (ΕΚΕΤ) της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές Δοκιμές |
| 1. Σκυρόδεμα | Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 2 : Δοκιμή κάθισης | ΕΝ 12350-2 / 2019 |
|  | Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 6 : Πυκνότητα | ΕΝ 12350-6 / 2019 |
|  | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής σε θλίψη | ΕΝ 12390-02 / 2019 |
| 2. Αδρανή 2. Αδρανή (συν.) | Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1/Ε2:2012 |
|  | Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό (μέθοδος Los Angeles) | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2/E2:2020 |
|  | Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Παράρτημα G: Μέθοδος προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό (μέθοδος Los Angeles σε 16/32mm) για ανακυκλωμένα αδρανή. | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2/annex G:2020 |
|  | Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού | ΕΝ 1097-6: 2022 |
|  | Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Παράρτημα C : Προσδιορισμός πυκνότητας σωματιδίων και υδατοαπορρόφησης ελαφροβαρών αδρανών | ΕΝ 1097-6 / annex C : 2022 |
|  | Δοκιμές ταξινόμησης των συστατικών στοιχείων χονδρόκοκκων ανακυκλωμένων αδρανών κατά 933-11 | EN 933-11 / 2009 |
| Μηχανικές Δοκιμές |
| 1. Σκυρόδεμα | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος | ΕΝ 12390-3 / 2019 |
| 2. Σκυρόδεμα | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Προσδιορισμός Μέτρου Ελαστικότητας | ASTM C469 / 2014 |
| 3. Σκυρόδεμα | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Βάθος διείσδυσης νερού υπό πίεση | ΕΝ 12390-8 / 2019 |

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Α. Κοντοπούλου 1, Δραπετσώνα Αττικής.

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μαρία Νομικού.

# Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 27.09.2022.

# Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1123-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 11.04.2027.

# Αθήνα, 23.03.2023

Χρήστος Νέστoρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ