Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα C4/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 591-9 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

| Αντικείμενο του ελέγχου | Τύπος του ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| --- | --- | --- |
| Εξοπλισμός υπό πίεση Ομάδες -Υποομάδες** Μόνιμες συναρμολογήσεις για εξοπλισμό υπό πίεση 1.1 Δοχεία υπό πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα ή σε άλλη θερμιδική εισροή δημιουργούσα κίνδυνο υπερθέρμανσης 1.1.2 Μεταλλικά δοχεία με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 16 bar 1.1.3 Μεταλλικά δοχεία με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar 1.1.4 Πλαστικά δοχεία | -Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και υπό εποπτεία έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα -Έγκριση μεθόδων μονίμων συναρμολογήσεων | Οδηγία 2014/68/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) -Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2, Ενότητα Α2 Παράρτημα Ι, εδάφιο 3.1.2 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1 έως 6 -ΑSME VIII*, AD MERKBLATT* |
| Αντικείμενο του ελέγχου | Τύπος του ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Εξοπλισμός υπό πίεση Ομάδες -Υποομάδες** 1.2 Δοχεία υπό πίεση εκτιθέμενα σε φλόγα ή σε άλλη θερμιδική εισροή δημιουργούσα κίνδυνο υπερθέρμανσης, προοριζόμενα για παραγωγή ατμού ή υπερθέρμανσης νερού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 110oC με όγκο μεγαλύτερο των 2 λίτρων 1. Aεριοαυλωτοί λέβητες 2. Υδραυλωτοί λέβητες 1.3 Σωληνώσεις 1.3.1 Μεταλλικές σωληνώσεις με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 16 bar 1.3.2 Μεταλλικές σωληνώσεις με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar. 1. Μεταλλικές βιομηχανικές σωληνώσεις 1.3.3 Πλαστικές σωληνώσεις | -Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και υπό εποπτεία έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα | Οδηγία 2014/68/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) -Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2, Ενότητα Α2 -EΛΟΤ ΕΝ 12953-1 έως 13 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 έως 13 -EΛΟΤ ΕΝ 13480-1 έως 5 -ASME B31.3*, ASME B31.4*, ASME B31.8* |
| Απλά δοχεία πίεσης | - Συμμόρφωση με τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής | Οδηγία 2014/29/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ 1339/Β/2016) -Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4, Ενότητα Γ EN 286-1 |

| Αντικείμενο του ελέγχου | Τύπος του ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| --- | --- | --- |
| Ανελκυστήρες 1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες | -Τελικός έλεγχος | Οδηγία 2014/33/ΕΕ Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) -Παράρτημα V -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014 |
| ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ |
| Ανελκυστήρες 1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες | -Τελικός έλεγχος | Οδηγία 2014/33/ΕΕ -Παράρτημα V - ΕΝ 81-20:2014 |

*Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς ή Τυποποιητικά Έγγραφα που φέρουν αστερίσκο (*),

υποδηλώνει ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω Προτύπων, Κανονισμών ή  Τυποποιητικών Εγγράφων,

συμπληρώνουν είτε τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών

Οδηγιών, είτε τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση της

συμμόρφωσης του προϊόντος.

**Ομαδοποίηση σύμφωνα με την ΕΣΥΔ_ KO-PED/01/01/21-07-2016.

Διεύθυνση του Φορέα : Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 19 200, Ελευσίνα

Υποκατάστημα :            Rruga Sami Frasheri, Nd.19, H.8 1019, Tirana, Albania

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Μελέτης Τζαφέρης, Ιωάννα Αρμούτη, Sergio Laurini

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής - ΑΛΒΑΝΙΑ: Arben Dhima, Julian Rapushi

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 591-9, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 10.11.2025.

Αθήνα, 13.04.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.