Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 490-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη διενέργεια διακριβώσεων |
| --- |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Ηλεκτρικές Μετρήσεις |
| Γεννήτρια ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων (ESD) Συνεχής τάση Μέγιστο ρεύμα Ρεύμα στα 30ns Ρεύμα στα 60ns Χρόνος ανόδου | 100 V έως 32k V 0,5 A έως 50 Α 0,5 A έως 50 Α 0,5 A έως 50 Α 500 ps έως 10 ns | 1% 5% 5% 5% 9% | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-2 Ε2:2009 |
| Γεννήτρια γρήγορων ηλεκτρικών διαταραχών (burst generator) σε 50 Ω και 1 kΩ Τάση κορυφής Χρόνος ανόδου Διάρκεια παλμού Συχνότητα | 20 V έως 6000 V 1 ns έως 100 ns 10 ns έως 10 μs s 1 Hz έως 1 MHz | 5% 4% 2% 1% | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-4: E3:2012 ISO 7637-2 E3:2011 ISO 7637-3 E3:2016 §4.5, §4.6 |
| Γεννήτρια κρουστικών υπερτάσεων/υπερεντάσεων Τάση κορυφής (1,2/50 μs) Χρόνος μετώπου Χρόνος ημίσεος πλάτους ουράς Διάρκεια παλμού Ρεύμα κορυφής (8/20 μs) | 100 V έως 7000 V 100 ns έως 10 μs 1 μs έως 100 μs 1 μs έως 10 s 1 Α έως 10000 Α | 2% 2% 2% 2% 2% | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-5 E3:2014 + A1:2017 ISO 7637-2 E3:2011 ISO 7637-3 E3:2016 §4.5, §4.6 ISO 16750-2:2012 §4.6.3 |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Εξοπλισμός για βυθίσεις τάσης, μικρές διακοπές τάσης και διακυμάνσεις τάσης Τάση Χρόνος ανόδου Γωνία | 10 V έως 400 V 0,1 ns έως 100 ns 0° έως 360° | 2,5% 10% 3,5% | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-11: 2004 + A1:2017 |
| Εξοπλισμός για δοκιμή ατρωσίας σε μαγνητικό πεδίο με συχνότητα δικτύου Ρεύμα Μαγνητική επαγωγή | 0,1 Α έως 16 Α 0,1 μΤ έως 500 μΤ | 2% 5% | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-8: 2010 |
| Συστήμα κεραιών μεγάλου βρόχου (Large Loop Antennas System – LLAS) Ρεύμα | -120dBm έως +20dbm | 2.2 dB | ΕΛΟΤ ΕΝ 55016-1-4 Ε4:2019 + A1:2020 |

* 	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: 	Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου Αττικής

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ιωάννης Φ. Γκόνος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  21 Δεκεμβρίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 490-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 14.12.2025.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.