Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 426-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της TOTAL Q ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ Α.Ε. για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δοκιμές επίδοσης φασματοφωτομέτρων UV-Vis |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-Vis) | Σταθερότητα γραμμής βάσης στην περιοχή 200 nm - 900 nm Έλεγχος γραμμικότητας της απορρόφησης σε περιοχή 0 - 1500 mAU Ορθότητα και επαναληψιμότητα μήκους κύματος Ho (230…660 nm) Dy (280…880 nm) | ASTM E 275: 2008 (reapr 2022) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |
|  | Παράσιτη ακτινοβολία (200 nm) | ASTM E387-04 (reapr 2022) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου |
|  | Διαχωριστική ικανότητα (A268,7/A267,0) | European Pharmacopοeia Edition 11, 2023 §2.2.25 Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου |

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικοχημικές μετρήσεις |
| Επεξεργασμένο νερό / Έλεγχος ηλεκτρικής αγωγιμότητας νερού παραγόμενου από συσκευές αντίστροφης όσμωσης, υπερκάθαρου νερού, αποσταγμένου νερού, ιονεναλλακτικής ρητίνης, φίλτρων νερού και λοιπών συσκευών επεξεργασίας νερού. | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 0,055μS/cm … 200 μS/cm στους 25 ºC | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1999 Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Οδός Κοργιαλενίου 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Βασιλική Παρασκευοπούλου, Γεώργιος Χατζούδης, Κωνσταντίνος Χατζούδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 2020.                                                                                          Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 426-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 06.05.2024.

Αθήνα,  09 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.